## Slide 1: 半導体製造 (TinyTapeout)に 挑戦しよう！ Sky130版
Noritsuna Imamura
noritsuna@ishi-kai.org

## Slide 2: 本日のメニュー
半導体製造≒TinyTapeoutとは？
TinyTapeoutの過去の作品例紹介
TinyTapeoutでテープアウト（半導体製造）までの工程を体験してみる

## Slide 3: TinyTapeoutとは？
デジタル・デザインを実際のチップ上で製造することを、
これまで以上に簡単かつ安価に実現する教育プロジェクトです！
https://tinytapeout.com/

## Slide 4: デジタル・デザインとは？
Verilogで書くことも可能

## Slide 5: プロジェクト（サービス）内容
設計ツール（EDAツール）
仕様(Pin)
お値段
半導体（区画＋Pin）＋ 基板($100) + 送料
回数
リードタイム
I/O(デジタル)
デジタル
OpenLANE
アナログ
回路設計
xschem
シミュレーション
ngspice
レイアウト
klayout
Input 8pins
Output 8pins
In/Out 8pins
Reset
Clock 10MHz
I/O(アナログ)
8pins
半導体(1区画ごと)
1Tile(区画) = $50
Pin(1ピンごと)
デジタル：無料
アナログ
～4ピン=$40
5～8ピン=$100
約半年
およそ2～3か月に一回
ChipIgniteのペースによる

## Slide 6: 1区画（ユーザエリア）は？
1区画：167um x 108um
  SkyWater130nmプロセス
  TinyTapeout4は「350分割」
    ChipIgniteのユーザエリア
    「3.2mm x 3.1mm」

## Slide 7: で？どのくらいってこと？？？
i4004の利用セル（ゲート）数:1071
  空間的には半分しか使っていない
    2000セルくらいが限界か？
      ピンが上部にしかない（次のページ参照）
      AutoRouterがあまり頭良くない

## Slide 8: i4004
使用率：50%

## Slide 9: PCBとは？
プリント基板：これは初期モデル
  U1にところに作られたASICが載る
  ユーザ用
    8 DIP switch inputs x 1
    6x2 Header Pins x 2(PMOD)
    7seg LED
  システム用
    9 DIP switch x 1
      IDセレクト用
    3x2 Header Pins x 1
      Debug?
    Type-C port
      Power Supply

## Slide 10: Web設計ツールは？
https://wokwi.com/projects/354858054593504257
Verilogで書くことも可能

## Slide 11: 過去の作品例
こちらにリンクがあります
  https://tinytapeout.com/digital_design/
  https://tinytapeout.com/runs/

## Slide 16: テープアウト （半導体製造） まで体験

## Slide 17: 使ってみた感想
作業日数
  4日間：土日を2回
何を作るのか？
  ポイント：カッコいいことは考えない！
  PCB無しもあるので、それをダイソーのアクセサリー作成キットでキーホルダーにするってのもあり！
  製造することを楽しもう！

## Slide 18: 1，GitHubテンプレートをforkする
Githubのテンプレート
  Wokwi用
    https://github.com/TinyTapeout/ttsky-wokwi-template
  HDL(Verilog)用
    https://github.com/TinyTapeout/ttsky-verilog-template
  アナログ用
    https://github.com/TinyTapeout/ttsky-analog-template
  ※このテンプレートは、TinyTapeoutのSkyシャトル（製造）用です。
  投稿するシャトル（製造）用のをお使いください。
今回はVerilogプロジェクトとします

## Slide 20
プロジェクト名をつける
ttihp25b-tt_um_[username]_[projectname]

## Slide 21: 2，GitHubをlocalにcloneする
コミット可能な形でcloneしてください

## Slide 22: 3-1，info.yamlを書き換える
Title
  プロジェクトの名前
Author
  自分の名前
Discord
  Discord ID（運営からの連絡用）
Description
  プロジェクトの説明
Language
  “Verilog”のままで
Clock_hz
  利用したいクロック数を指定

## Slide 23: 3-2，info.yamlを書き換える
tiles
  必要なサイズを選択
Top_module
  ttihp25b-tt_um_[username]_[projectname]のtt_以降
Source_files
  使用するVerilogファイルをすべて列挙する（1行1ファイル）

## Slide 24: ３-3，info.yamlを書き換える
入力する場合はそれぞれのピン名を入力します。
  空欄だとエラーとなります

## Slide 25: 4-1，GitHub Actionsを有効にする

## Slide 26: 4-2，GitHub Actionsを有効にする

## Slide 27: 5，GitHub ActionsでGDSを実行する
gdsを選択します
  GDSが半導体製造のためのファイルとなります

## Slide 28
ターゲットとなるBranch名を選択する

## Slide 29
生成中はクルクル
回転する

## Slide 32: 6，GitHub Actionsでtestを実行する
GDSの実行ができていれば、エラーは出ません。

## Slide 33: 7，TinyTapeoutに提出(submit)する
TinyTapeoutのHPから提出(submit)を行う
  https://app.tinytapeout.com/projects/create
  GitHubとTinyTapeoutのアカウントを紐づけられる
  ここで、支払いも行われます

## Slide 35: 8，TinyTapaoutに登録される

## Slide 36: ローカル環境構築手順

## Slide 37: 1, Local環境でGDSを生成する
毎回githubにアップロードして、ビルドを試すのでは開発効率が非常に悪いです。
  そこで、ローカルでビルド（GDS生成）をする方法を解説します。
環境
  WSL上のUbuntu24.04
  Docker Desktop for Windows

## Slide 38: 2-1, Dockerオプションの設定
2
1
3
4:利用するdistro
5

## Slide 39: 2-2, Dockerグループの設定
/etc/groupをroot権限で編集する
  sudo nano /etc/group
dockerグループに自分のユーザIDを追加する
WSLを再起動する

## Slide 40: 3, Local環境でGDSを生成する
必要なソフトウェアをセットアップする
> sudo apt install python3.12-venv python3-tk librsvg2-bin pngquant make iverilog

## Slide 41: 5, Local環境でGDSを生成する
環境変数を設定する
  再起動するたびに失われます。
  永続化するには、./.bashrcに書き込むなどしてください
export PDK_ROOT=~/ttsetup/pdk
export PDK=sky130A
export LIBRELANE_TAG=2.4.2

## Slide 42: 6, Local環境でGDSを生成する
必要なプロジェクトをcloneする
  [TT_runname]=投稿予定のTinyTapeoutの名前（例：sky25bやgf25a）
  [username]＝投稿者のgithubのユーザー名
  [projectname]＝本プロジェクトの名前
> git clone https://github.com/[username]/tt[TT_runname]-tt_um_[username]_[projectname] ~/tt[TT_runname]-tt_um_[username]_[projectname]
> cd ~/tt[TT_runname]-tt_um_[username]_[projectname]
> git clone https://github.com/TinyTapeout/tt-support-tools tt

## Slide 43: 7, Local環境でGDSを生成する
Python環境を整備する
> mkdir ~/ttsetup
> python3 -m venv ~/ttsetup/venv
> source ~/ttsetup/venv/bin/activate
> pip install -r ~/tt[TT_runname]-tt_um_[username]_[projectname]/tt/requirements.txt
> pip install librelane==$LIBRELANE_TAG

## Slide 44: 8-1, Local環境でGDSを生成する
GDSを生成する
  二度目以降は環境変数の設定と下記のコマンドをすれば生成可能
    source ~/ttsetup/venv/bin/activate
    verilogファイルなどを追加した場合はcreate-user-configから実行すること
> cd ~/tt[TT_runname]-tt_um_[username]_[projectname]
> ./tt/tt_tool.py --create-user-config
※Dockerが動いている必要がある
⭕️GDSの生成
> ./tt/tt_tool.py --harden
⭕️ワーニングを出力
> ./tt/tt_tool.py --print-warnings
⭕️GDSをPNGで出力
> ./tt/tt_tool.py --create-png

## Slide 45: 8-2, Local環境でGUIでGDSを表示する
OpenRoadやKlayoutで実行する
> cd ~/tt[TT_runname]-tt_um_[username]_[projectname]
⭕️OpenRoadをGUIで実行
> ./tt/tt_tool.py --open-in-openroad
⭕️Klayoutで実行
> ./tt/tt_tool.py --open-in-klayout

## Slide 46: 9, Local環境でTestを実行する
テスト環境の構築と実行
> cd ~/tt[TT_runname]-tt_um_[username]_[projectname]
> cd test
> pip install -r requirements.txt
⭕️RTLテストの実行
> make -B
⭕️ゲートレベルテストの実行
> TOP_MODULE=$(cd .. && ./tt/tt_tool.py --print-top-module)
> cp ../runs/wokwi/final/pnl/$TOP_MODULE.pnl.v gate_level_netlist.v
> make -B GATES=yes